## Slide 1: Fizikai szimuláció
Szécsi László
3D Grafikus Rendszerek
6. előadás

## Slide 2: Animáció
időfüggés
  a virtuális világmodellünkben bármely érték lehet időben változó
  legjellemzőbb:
    a modell transzformáció időfüggése
    mozgó tárgyak
módszerek az időfüggés megadására
  képlet, görbe, pálya, motion capture...
  fizikai szimuláció

## Slide 3: Valósidejű fizikai animáció
for(;;)
{
dt = t(most) – t(jelen érvényes világállapot)
fizikai kölcsönhatások számítása
fizikai folyamatok szimulálása dt időtávon
rajzolás
}

## Slide 4: Időlépcső Kotlinban
val timeAtFirstFrame = Date().getTime()
var timeAtLastFrame = timeAtFirstFrame
fun update(gl : WebGL2RenderingContext, keysPressed : Set<String>) {
val timeAtThisFrame = Date().getTime()
val t = ( timeAtThisFrame.toFloat()
- timeAtFirstFrame.toFloat()) / 1000.0f
val dt = ( timeAtThisFrame.toFloat()
- timeAtLastFrame.toFloat()) / 1000.0f
timeAtLastFrame = timeAtThisFrame

## Slide 5: Egy merev test fizikai jellemzői
pozíció 3D vektor [m]
  x
sebesség 3D vektor [m/s]
  v
tömeg skalár [kg]
m
lendület 3D vektor [kg m/s = Ns]
p = m v

## Slide 6: Newton
a = F / m
v = ∫ a dt
x = ∫ v dt
p = v·m
p = ∫ F dt

## Slide 7: Euler integrálás
a következő állapotot úgy határozzuk meg, hogy a deriváltakat dt ideig állandónak tekintjük
  f(t + dt) = f(t) + f(t) · dt
nem pontos, nem hatékony, de egyszerű

## Slide 8: Animáció pozícióval és sebességgel
Newton: Euler:
a = F / m
v = ∫ a dt
x = ∫ v dt
v(t + dt) = v(t) + a·dt
x(t + dt) = x(t) + v(t + dt)·dt
force
m
velocity
position
ship.move = function(dt){
this.acceleration.setScaled(force, invMass);
this.velocity.addScaled(dt, acceleration);
this.position.addScaled(dt, this.velocity);
}
Notes: The position of the spaceship is animated by physical animation. Suppose that we have already computed the total force acting on the spaceship in a control operation. According to Newton’s second law, the acceleration is the force divided by mass m of the spaceship. As the acceleration is the derivative of the velocity, in small time step dt, the velocity changes by acceleration * dt. Similarly, as the velocity is the derivative of the position, the position is modified with the velocity * dt.
In fact, this is a numerical solution of the differential equation of the motion. This method is called forward Euler integration.

## Slide 9: Animáció pozícióval és lendülettel
Newton: Euler:
p = ∫ F dt
v = p·m-1
x = ∫ v dt
p(t + dt) = p(t) + F·dt
v(t + dt) = p(t + dt)·m-1
x(t + dt) = x(t) + v(t + dt)·dt
force
m
velocity
position
ship.move = function(dt){
this.momentum.addScaled(dt, force);
this.velocity.setScaled(this.momentum, invMass);
this.position.addScaled(dt, velocity);
}
Notes: The position of the spaceship is animated by physical animation. Suppose that we have already computed the total force acting on the spaceship in a control operation. According to Newton’s second law, the acceleration is the force divided by mass m of the spaceship. As the acceleration is the derivative of the velocity, in small time step dt, the velocity changes by acceleration * dt. Similarly, as the velocity is the derivative of the position, the position is modified with the velocity * dt.
In fact, this is a numerical solution of the differential equation of the motion. This method is called forward Euler integration.

## Slide 10: Légellenállás sebességből
álljon meg erőhatás hiányában
energiaveszteség
lamináris ellenállás
F = -v c ← ellenállási tényező
a = -v c/m
dv/dt = -v c/m
v = e-tc/m
v(t+dt)/v(t) = e-(t+dt)c/m / e-tc/m = e-dt c/m
e-c/m az energiaveszteség aránya másodpercenként
velocity *=
math.exp(-dt * c/m)

## Slide 11: Légellenállás lendületből
álljon meg lassan erőhatás hiányában
energiaveszteség
lamináris ellenállás
F = -v c ← ellenállási tényező
dp/dt = -v c = -p/m c
p = e-tc/m
p(t+dt)/p(t) = e-(t+dt)c/m / e-tc/m = e-dt c/m
e-c/m a lendületveszteség aránya másodpercenként
momentum *=
math.exp(-dt * c/m)

## Slide 12: Fizikailag korrekt, irányíthatatlan
orientáció és sebesség függetlenek
  fizikai megoldás: irányfüggő csillapítás
    válasszuk szét a sebességkomponenseket (pl. előre, oldalra) skalárszorzat!
    különböző csillapítások (légellenállások) a komponensekre
    adjuk a csillapított komponenseket össze vissza

## Slide 13: A test tárolt jellemzői eddig
x pozíció
1/m inverz tömeg
p lendület
ebből a tömeg, sebesség bármikor számolható

## Slide 14: Egy merev test fizikai jellemzői
orientáció forgatás [fordulat]
  q
szögsebesség 3D vektor [fordulat / s]
  w
tehetetlenségi nyomaték skalár [kg m2]
  I (mass moment of inertia, angular mass)
perdület 3D vektor [Nms]
L

## Slide 15: Analógiák forgásra
F erő → t forgatónyomaték
    3D vektor, Nm
a gyorsulás → b szöggyorsulás
    3D vektor, 1/s2
v sebesség → w szögsebesség
    3D vektor, 1/s, | w | = fordulat / sec, w tengely körül
p lendület → L perdület
    3D vektor, Nms = kg m2 / s2

## Slide 16: Angular mass
adott forgatónyomaték milyen szögsebesség-változást indukál
  vektor → vektor
  3x3 mátrixxal megadható
vannak kitüntetett tengelyek (principal axes)
  ezek körüli forgatásra vett 3 tehetetlenségi nyomaték (diagonálmátrix)
  t 3 tengelyre + 3 th. nyomaték

## Slide 17: Angular mass
de ha a test el van forgatva máris teljes mátrix
I világkoordinátában kell a szimulációhoz
  vagy: perdületet modellkoordinátába visszük, szorzunk, szögsebességet visszavisszük világba
függ az elforgatástól

## Slide 18: Newton forgásra
b = t I-1
w = ∫ b dt
q = ∫ w dt
L = w·I
L = ∫ t dt

## Slide 19: Euler integrálás forgásra
t forgatónyomaték: t = (p - x) × F
L(t + dt) = L(t) + t·dt
szögsebesség a perdületből:
w(t + dt) = L(t + dt) RT I-1 R
q(t+dt) = q(t) + w(t + dt)·dt ???
perdület modellben
w modellben
w világban
modellezési trafó
elforgatás része
= q
erőkar = támadáspont - tömegközéppont

## Slide 20: Elforgatás tárolása
R mátrix nem rossz, de sok forgatási mátrix szorzata lassan nem forgatás lesz
helyette:
  kvaternió
  x, y, z, w (3 képzetes, 1 valós)
  x, y, z = a forgatás tengelye * sin(/2)
  w = cos(/2)
  két kvaternió szorzata a forgatások egymásutánja

## Slide 21: Game object animáció
játékobjektumok különböző move metódusokkal
  leszármaztatás?
    lehetséges, de elég merev
  mozgatási logika függvényben, és adjuk ezt a függvényt értékül a megfelelő játékobjektumok move propertyjének
a Scene::update hívja mindegyik játékobjektum move-ját

## Slide 22: GameObject::move
open class GameObject {
open fun move() {
dt : Float = 0.016666f,
t : Float = 0.0f,
keysPressed : Set<String> = emptySet<String>(),
gameObjects : List<GameObject> = emptyList<GameObject>()
) : Boolean {
return true;
}
}
akkor hamis, ha az objektumot törölni kell
lehessen alosztály, override

## Slide 23: Scene
val avatar = object : GameObject(Mesh(asteroidMaterial, quadGeometry)){
val velocity = Vec3(0.1f, 0.1f)
override fun move(dt : Float, t : Float,
keysPressed : Set<String>, gameObjects : List<GameObject>):Boolean {
position += velocity * dt
return true
}
}
init {
avatar.position.set(0.5f, 0.5f)
gameObjects.add(avatar)
}
fun update(gl : WebGL2RenderingContext, keysPressed : Set<String>) {
gameObjects.forEach{ it.move(t, dt, keysPressed, gameObjects) }
gameObjects.forEach{ it.update() }
gameObjects.forEach{ it.draw() }
}
animációs logikát megvalósítő metódus
új GameObject property
helyben definiált és példányosított névtelen GameObject-alosztály
(Java-style)

## Slide 24: Gyorsulás (pszeudokód)
mass = 1
angularMass = 1
acceleration = Vec3()
angularAcceleration = 0
fun move (dt, keysPressed, gameObjects){
control(dt, keysPressed)
velocity += acceleration * dt
…
}
fun control(dt, keysPressed){
acceleration.set()
if("W“ in keysPressed){
acceleration += this.mass * FW }
}

## Slide 25: Sebesség és orientáció független
csillapítás megoldja
de modelltérben adjuk meg a tengelyenkénti csillapítási faktorokat
  világbeli sebességet modellbe transzformálni, csillapítani, visszatranszformálni
this.velocity.
xyz0mul(this.modelMatrixInverse).
scale( Math.exp(-dt * c/m) ).
xyz0mul(this.modelMatrix);

## Slide 26: Orientáció a sebességből – Frenet frame
rotate(axis, angle);
orr a sebesség irányába
szárny merőleges az orra és a gyorsulásra
vezérsík merőleges az orra és a szárnyra
i = v/|v|
k = i × a / | i × a |
j = k × i
new Mat4(
i.x, i.y, i.z, 0,
j.x, j.y, j.z, 0,
k.x, k.y, k.z, 0,
0, 0, 0, 1);

## Slide 27: Static ‘up’ vector
instead of the acceleration vector we can use a fixed vector
boring, but the plane never turns upside down

## Slide 28: Merev testek egymásra hatása
két probléma
hatnak-e egymásra?
  összeérnek, ütköznek
  ütközés-vizsgálat
mi a hatás eredménye?
  erőhatás vagy direkt állapotváltozás
  ütközés-válasz
először foglalkozzunk az ütközés-válasz fizikájával

## Slide 29: A mechanikai szimuláció korlátai
Eddig: kötöttségek nélküli mozgás
  csak az erők határozzák meg
  Euler integrálás: az erők állandónak tekinthetők egy időlépcső alatt
ami ebbe nem fér bele: kényszerek
  hirtelen változó erők: ütközések
  merev mechanizmuson keresztül ható erők
    tartóerő (talajon, asztalon)
    összekapcsolt alkatrészek, csuklók, ízületek

## Slide 30: 1. megoldás: Rugalmas mechanizmussal közelítés
megengedünk valamilyen mértékű egymásba érést
minél jobban egymásba ér, annál nagyobb az erő, de folytonosan változik
addig működik, amíg az pár időlépcsőnél hosszabb időre széthúzható a változás
jó: rugalmas dolgok, autó kereke a talajon
nem jó: merev dolgok, biliárdgolyók egymáson, pingponglabda asztalon

## Slide 31: 2. megoldás: impulzusok
eddig a lendület-változás:
  L(t + dt) = L(t) + F·dt
nagy erő hat rövid ideig
  csak F·dt érdekes
  legyen J = F·dt impulzus
a testre erők és impulzusok hatnak
  L(t + dt) = L(t) + F·dt + J
az impulzus egy 3D vektor, mértékegysége ugyanaz, mint a lendületé

## Slide 32: J impulzus hatása a forgásra
perdület-változás eddig
P(t + dt) = P(t) + t·dt
ahol
t = (p - x) × F
tehát
dP = (p - x) × F ·dt = (p - x) × J
J
J impulzus ekkora perdület-változást okoz
erőkar

## Slide 33: Impulzus kiszámítása
mit kell tudni
  impulzus támadáspontja
    hol érnek össze?
  impulzus iránya
    érintkezési pont normálvektora, súrlódás
  impulzus nagysága
    függ a tárgyak rugalmas-rugalmatlan alakváltozásaitól – pont ezt akarjuk kihagyni
    nincs rá általános formula
    egyszerűsítő modell: є restitúciós tényező
      0 – rugalmatlan, 1 – tökéletesen rugalmas
ütközés-vizsgálat

## Slide 34: Egyszerű példa: pontszerű test és fal
v
n
L’ =
L -(L·n)n
-є(L·n)n
L falra merőleges része
-(L·n)n
v fallal párhuzamos része
L-(L·n)n
    a fallal párhuzos része marad (nincs súrlódás)
    a merőleges rész megfordul × energiaveszteség
rugalmasság
J

## Slide 35: Ütközésválasz: mekkora az impulzus rugalmatlan ütközésnél?
rugalmas

## Slide 36: Impulzus kiszámítása általában
a két ütköző pont sebességének kiszámítása: va és vb
relatív sebesség: vrel = (va - vb)·n
J = -(1+є)
ütközési
normálvektor
vrel
1/ma + 1/mb + n·Ia(ka×n)×ka+ n·Ib(kb×n)×kb
-1
-1
erőkarok
inverz tömegek
a levezetés hosszú és nem fontos, de nagyjából a lényeg:
visszaverendő lendület = merőleges sebesség × tömeg

## Slide 37: Ütközés-detektálás
feladat
  érintkezési pontok és normálisok megtalálása
  + ütközés időpontja
    érdekel minket: folytonos ütközésvizsgálat
    feltételezzük, hogy csak az időlépcsők végén lehet: diszkrét ütközésvizsgálat

## Slide 38: Folytonos/Diszkrét ütközés-detektálás pontra és féltérre
r(ti)
r(ti+1)
n ·(r - r0) = 0
n ·(r - r0) > 0
n ·(r - r0) < 0
v
sugár: r+v·t
metszés: t*
Ha t* < dt Collision
sík normálja
sík egy pontja

## Slide 39: Előnyök
Folytonos
  valóban érintkező testekre számolunk ütközés-választ
  nincsenek „ideiglenesen” egymásba lógó objektumok
Diszkrét
  van rá esély valós időben
  játékban: egyszerűen illeszkedik a diszkrét idejű mechanikai szimulációhoz

## Slide 40: Ütközésvizsgálat
mindenki mindenkivel (n2)
háromszöghálók
  csúcs lappal
  él éllel
minden test minden csúcsa/éle az összes többi test csúcsával/élével nem megy
  térfelosztás
  egyszerűsített ütköző-geometria

## Slide 41: Térfelosztás fentről le
cellákra osztott tér
  szabályos rács
  oktális fa
  BSP fa
minden cellában lista a belógó testekről/primitívekről
  mozgó tárgyaknál drága lehet karbantartani
    pl. BSP fa a statikus színtérre jó
csak a közös cellában levőkre kell vizsgálódni

## Slide 42: Térfelosztás lentről fel
Befoglaló objektumok
  gömb
  k-DOP [discrete oriented polytope]
  6-DOP = AABB [axis-aligned bounding box]
ha a befoglalók nem metszik egymást, a bennük levők sem
BVH [bounding volume hierarchy]
  befoglaló objektumok csoportjait is befoglaló objektumokba foglaljuk, stb.

## Slide 43: Teszt befoglaló gömbökre
|c0 – c1| < r0 + r1
c0
c1
r0
r1

## Slide 44: Helyettesítő geometria
bonyolult modell → egyszerű modell
sok háromszög → néhány test, amire könnyű megtalálni az ütközési pontot
gyors számítás
egyszerű implementálni
modellezés közben az ütköző-testeket is meg kell tervezni / generálni
pontatlan

## Slide 45: Gömbök ütközése
ha |c0 – c1| < r0 + r1
n = (c0 – c1)/ |c0 – c1|
p = (c1 + n r1 + c0 - n r0)/2
c0
c1
r0
r1
c0
c1

## Slide 46: Kövér testek
egyszerű konvex alakzat + r sugarú környezete
  gömb (pont + r)
  kapszula (szakasz + r)
  korong (körlap + r)
találjuk meg a két alapalakzat minimális távolságú pontpárját
  innentől ugyanaz mint a két gömb esete

## Slide 47: Legközelebbi pontok megtalálása
iteratív módon
  kiindulunk a két középpontból
    a := ca
    b := cb
  amíg a két pont távolsága csökken
    a := „A” alakzat legközelebbi pontja b-hez
    b := „B” alakzat legközelebbi pontja a-hoz
A
B
a
b

## Slide 48: Vezérlés - avatar
Avatar::control(keysPressed)
adott gombok lenyomása esetén erők és forgatónyomatékok ébrednek
ha több is van, össze kell adni őket
Ship::move ezeket használja az animációhoz
lehetséges gombnyomásra közvetlenül állítani a sebességet (szögsebességet) vagy a pozíciót (orientációt), de kevésbé lesz sima a mozgás
csillapítás nélkül nehezen kezelhető

## Slide 49: Interakciók - típustükrözéssel
Ship::control(objects)
minden objektumra kivéve magamat: interact(this)
Ship::interact(other)
ellenőrizzük other típusát
  getType metódus
  dinamikus cast
if ( other->getType( ) == PLANET )...
Planet* p = dynamic_cast<Planet>(other);
if ( p != null )...
Object
Ship
Planet
bedrótozott if

## Slide 50: Interakciók – típushoz rendelt metódusokkal
Asteroid::control(objects)
minden objektumra kivéve magamat: hitByAsteroid(this)
Ship::hitByAsteroid(asteroid)
  ellenőrizzük, hogy az asteroid elég közel van-e etc.
minden metódus meg kell legyen az Object ősosztályban
Object
Ship
Planet

## Slide 51: Interakciók – double dispatch
interface Base {
void process1( Base secondObject );
void process2( A firstObject );
void process2( B firstObject );
void process2( C firstObject );
}
static class A implements Base {
public void process1( Base second ) {
second.process2( this );
}
public void process2( A first ) {
System.out.println(
"first is A, second is A" );
}

## Slide 52: Interakciók – double dispatch
static class B implements Base {
public void process1( Base second ) {
second.process2( this ); }
public void process2( A first ) {
System.out.println(
"first is A, second is B" ); }
public void process2( B first ) {
System.out.println(
"first is B, second is B" ); }
public void process2( C first ) {
System.out.println(
"first is C, second is B" ); }
}

## Slide 53: AI - waypoints
milyen erő és forgatónyomaték kell ahhoz, hogy az objektum eljusson egy célpontba?
  csak előre (hátra?) haladhat
  illetve fordulhat

## Slide 54: AI - követő
miben különbözik ez a waypointtól?

## Slide 55: Lövés
új objektum
  beszúrhatjuk simán az objektumlistábaa control metódusban, vagy sem?
  ha nem
    visszatérés új objektumok listájával
    összeolvasztás a meglevőkkel, ha az iteráció már lefutott
időkorlát
  lövéskor timeToNextShot = cooldown;
  mindig timeToNextShot -= dt;
  ha timeToNextShot negatív, csak akkor lehet lőni

## Slide 56: Megsemmisülés
objektum törlése
  kiveheti magát gond nélkül a control metódusban az objektumok listájából?
  ha nem, visszatérés true/false
  ahonnan hívtuk a metódust, ott kell törölni

## Slide 57: Csatolt objektumok
pozíció, orientáció egy szülőobjektum koordinátarendszerében értelmezendő
  vertex transzformálása
    előbb a szülő objektumterébe (* Mgyerek)
    utána világba (nagyszülő objektumterébe?) (* Mszülő)
  tehát a gyerekobjektum teljes modellmátrixa
    Mgyerek * Mszülő * ...