## Slide 1: DirectCompute
Szécsi László
3D Grafikus Rendszerek
15. előadás

## Slide 2: GPGPU
throughput
párhuzamosság, sok processzor: FLOPs
a memória késleltetése gyakran a szűk keresztmetszet
nagy számításigényű problémákra nagy gyorsulás
el kell látni a processzorokat munkával
DirectCompute API
  compute shader

## Slide 3: DirectCompute
Microsoft szabvány GPGPU platform
Windows
DX11, DX12
  együttműködés a grafikával
testvérAPIk: hasonló koncepciók, hasonlóan kell hatékony programot írni
  OpenCL
  CUDA C

## Slide 4: DirectCompute előnyök
GPGPU
együttműködés a D3D-vel
  ugyanazokat az erőforrásokat érik el
  textúrázás (cube map, mipmap)
  HLSL shaderek
gyártófüggetlen

## Slide 5: GPU programozási modell
munka felbontása párhuzamos
  szálcsoportokra (thread groups)
  több szálcsoport indítása (dispatch) egyidejűleg
egy dispatch
  szálcsoportok 3D rácsa --- többszázezer szál
egy szálcsoport
  64,128, 256 szál tipikusan
egy szál
  egy shaderfuttatás
  SV_DispatchThreadID =
  SV_GroupID * numthreads + SV_GroupThreadID

## Slide 6: Párhuzamos végrehajtás
szálcsoportnak egy fizikai processzoron van
  van osztott memóriája
szálcsoport szálai párhuzamosan futnak
különböző szálcsoportok is futhatnak párhuzamosan

## Slide 7: Thread Group Shared Memory (TGSM)
szálcsoport osztott memóriája
groupshared float2 MyArray[16][32];
gyors elérés
nem perzisztens több dispatch között
számítások gyorsítására van
  többször elérendő adatok bemásolása tipikus

## Slide 8: Dispatch/szálcsoport méretének megválasztása
# of thread groups > # of multiprocessors
  minden multiprocesszornak legyen legalább egy végrehajtható szálcsoportja
# of thread groups / # of multiprocessors > 2
  több szálcsoport is jut egy mprocira
  nem kell leállni, ha pl. memóriára várunk (barrier)
  viszont a szálcsoportok között el kell osztáni a mproci regisztereit és osztott memóriáját – ez meghatározza, hány működhet valójában egy időben a mprocin
# threads / threadgroup a nyüstméret (warp size) többszöröse – ne lazsáljon a nyüstben senki 

## Slide 9: Párhuzamos redukció
gyakori és fontos feladat
tömbelemek összegzése
könnyű implementálni compute shaderben
nehezebb optimálisra írni

## Slide 10: Párhuzamos redukció
páronként adjuk össze, aztán megint páronként
  binárisfa-szerű konstrukció
egy szálcsoport legalábbis ezt csinálja
eredmény: szálcsoportmérettel osztott méretű tömb
erre aztán megint lehet egy új dispatch

## Slide 11: HLSL erőforrások, shared mem
RWStructuredBuffer g_data;
#define groupDim_x 128
groupshared float sdata[groupDim_x];

## Slide 12: HLSL compute shader
[numthreads( groupDim_x, 1, 1)]
void csReduce(
uint3 threadIdx : SV_GroupThreadID,
uint3 groupIdx : SV_GroupID) {
// each thread loads one element
// from global to shared mem
unsigned int tid = threadIdx.x;
unsigned int i =
groupIdx.x*groupDim_x + threadIdx.x;
sdata[tid] = g_data[i];
GroupMemoryBarrierWithGroupSync();

## Slide 13: HLSL compute shader folyt
// do reduction in shared mem
for(unsigned int s=1; s < groupDim_x; s *= 2) {
if (tid % (2*s) == 0) {
sdata[tid] += sdata[tid + s];
}
GroupMemoryBarrierWithGroupSync();
}
// write result for this block to global mem
if (tid == 0) g_data[groupIdx.x] = sdata[0];
}